Position 1

Tortyp				Rolltor Typ KI 95, isoliert

Torgröße (B x H in mm)

Torblatt

Der Rolltorpanzer besteht aus ca. 98 mm hohen, scharnierartig miteinander verbundenen

doppelwandigen, ausgeschäumten Stahlprofilen in bandverzinkt mit transparentem Schutzlack. Die dekorativ gesickte, innen leicht gewölbte Form sorgt für eine gute Laufruhe. Lieferbar ist auch eine Bandlackierung in den Farben ähnlich RAL 3000, 5010, 6009, 7005, 7016, 7044, 8014, 9002, 9006, 9007 und 9016. Gegen seitliches Verschieben der Rolltorlamellen sowie für besonders geräuscharmen Lauf sorgen zusätzlich Kunststoff-Gleitschuhe an den Lamellenenden. Die Befestigung an der Rohrwalze erfolgt mit verstellbaren Aufhängern. Das Abschlussprofil besteht aus einem doppelwandigen Kastenprofil aus Aluminium.

Betätigung:

Die Betätigung erfolgt mittels Elektroantrieb, als Aufsteck-Elektromat, bestehend aus

Drehstrommotor, 3 x 400 V, 50 Hz, Motoreinschaltdauer S3-60%, Motorschutz in der Wicklung,

selbsthemmendes Schneckengetriebe, patentierte Fangvorrichtung im Getriebe nach ASR 1.7 und DIN EN 13241-1, zwei Betriebs-, zwei Not- und zwei zusätzliche Endschalter als Wechsler, Mikroprozessor-Torsteuerung mit integrierter Folientastatur und Leuchtdioden zur Statusanzeige, Nothandkurbel mit elektrischer Verriegelung, 5-poligerCEE16A-Stecker, in Totmannsteuerung (Schutzart IP 65).

Wickelwelle und Lagerung:

Die Wickelwelle besteht aus einem grundierten Stahlrohr nach DIN 2458, entsprechend der

zulässigen Durchbiegung von l/500 der Gesamtwellenlänge dimensioniert, mit

eingeschweißten Zapfen und Ronden. Die Lagerung erfolgt durch groß dimensionierte

Pendelkugellager auf verstellbaren Konsolen.

Führungsschienen/ Laufnuten:

Als seitliche Torblattführung dienen E6/EV1 eloxierte, unterfütterte Aluminium-Führungsschienen mit speziellen Kunststoff-Einlagen.

Dichtungen:

Im Sturzbereich angebrachte Nylon-Dichtungs- und Reinigungsbürste, im

Bodenbereich in das Abschlussprofil eingezogenes Spezialdichtungsprofil aus Neoprene, das bis

zu 10 mm Höhenunterschied ausgleichen kann.

Sicherheits-Unterkontaktschiene:

Dient der Schließkantensicherung, entsprechend den Richtlinien der Berufsgenossenschaft/ des

Gewerbeaufsichtsamtes (DIN EN 13241-1). Die Sicherheits-Unterkontaktschiene ermöglicht den Betrieb des Tores in Selbsthaltung.

Preise Position 1	Menge		EP			GP

……….			………..  €		……….. €