Position 1

Tortyp				Rolltor Typ KI 100, isoliert

Torgröße (B x H in mm)

Torblatt

Der Rolltorpanzer besteht aus 100 mm hohen, scharnierartig miteinander verbundenen

Hohlkammerprofilen, als naturfarbene Aluminium/Kunststoffprofile, doppelwandig,

wärmegedämmt, mit 20 mm starkem Polystyrol-Hartschaumkern. Durch den Einsatz eines

durchgehenden, geschlossenen Kunststoffprofiles auf einer Seite des Rolltorpanzers wird eine

völlige thermische Trennung erreicht. Wahlweise können die Profile in Stahl verzinkt/Kunststoff, Alu/Alu-natur oder Stahl/Stahl verzinkt ausgeführt werden. Gegen seitliches Verschieben der Rolltorlamellen sowie für besonders geräuscharmen Lauf sorgen Kunststoff-Gleitschuhe an den Lamellenenden. Die Befestigung an der Rohrwalze erfolgt mit verstellbaren Aufhängern. Das Abschlussprofil besteht aus einem doppelwandigen Kastenprofil aus Aluminium.

Betätigung:

Die Betätigung erfolgt mittels Elektroantrieb, Aufsteck-Elektromat, bestehend aus

Drehstrommotor, 3 x 400 V, 50 Hz, Motoreinschaltdauer S3-60%, Motorschutz in der Wicklung,

selbsthemmendes Schneckengetriebe, patentierte Fangvorrichtung im Getriebe nach ASR 1.7 und DIN EN 13241-1, zwei Betriebs-, zwei Not- und zwei zusätzliche Endschalter als Wechsler, Mikroprozessor-Torsteuerung mit integrierter Folientastatur und Leuchtdioden zur Statusanzeige, Nothandkurbel mit elektrischer Verriegelung, 5-poligerCEE16A-Stecker, in Totmannsteuerung (Schutzart IP 65).

Wickelwelle und Lagerung:

Die Wickelwelle besteht aus einem grundierten Stahlrohr nach DIN 2458, entsprechend der

zulässigen Durchbiegung von l/500 der Gesamtwellenlänge dimensioniert, mit

eingeschweißten Zapfen und Ronden. Die Lagerung erfolgt durch groß dimensionierte

Pendelkugellager auf verstellbaren Konsolen.

Führungsschienen/ Laufnuten:

Als seitliche Torblattführung dienen verzinkte Spezial-Führungsschienen, gemäß DIN 18358

beträgt die Tiefe mindestens1%derTorbreite.

Dichtungen:

Im Sturzbereich angebrachte Nylon-Dichtungs- und Reinigungsbürste, im

Bodenbereich in das Abschlussprofil eingezogenes Spezialdichtungsprofil aus Neoprene, das bis

zu 10 mm Höhenunterschied ausgleichen kann.

Sicherheits-Unterkontaktschiene:

Dient der Schließkantensicherung, entsprechend den Richtlinien der Berufsgenossenschaft/ des

Gewerbeaufsichtsamtes (DIN EN 13241-1). Die Sicherheits-Unterkontaktschiene ermöglicht den Betrieb des Tores in Selbsthaltung.

Preise Position 1	Menge		EP			GP

……….			………..  €		……….. €